2023年11月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2023年度11月共30天，完成有效监测30天，空气质量一级21天，二级9天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为2.54。

表1 2023年11月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.006 | 0.022 | 0.039 | 0.019 | 0.8 | 0.094 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |

与上月环比，SO2浓度上升20%；NO2浓度上升46.7%；PM10浓度上升62.5%；PM2.5浓度上升90%；CO浓度上升33.3%；O3浓度下降9.6%。综合指数提高0.65。

与去年同比，SO2浓度保持不变；NO2浓度上升15.8%；PM10浓度上升39.3%；PM2.5浓度上升72.7%；CO浓度保持不变；O3浓度上升2.2%。综合指数降低0.47。

2023年11月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.59，日均浓度范围为34-121μg/m3。次要污染物为PM10，单项指数均为：0.56。

- 降水监测状况

2023年11月份共采集降水样本数为0个。

龙岩市漳平环境监测站

2023年12月13日