2023年12月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2023年度12月共31天，完成有效监测31天，空气质量一级28天，二级3天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为2.33。

表1 2023年12月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.006 | 0.020 | 0.037 | 0.018 | 1.0 | 0.070 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |

与上月环比，SO2浓度保持不变；NO2浓度下降9.1%；PM10浓度下降5.1%；PM2.5浓度下降5.3%；CO浓度上升25%；O3浓度下降25.5%。综合指数降低0.21。

与去年同比，SO2浓度下降14.3%；NO2浓度上升17.6%；PM10浓度上升23.3%；PM2.5浓度上升20%；CO浓度上升25%；O3浓度下降17.6%。综合指数提高0.2。

2023年12月我市首要污染物为PM10，测得的空气质量单项指数为：0.53，日均浓度范围为15-66μg/m3。次要污染物为PM2.5，单项指数均为：0.51。

2、降水监测状况

2023年12月份共采集降水样本数为7个,pH测值范围5.7∼6.2，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2024年01月15日