2024年02月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2024年度2月共29天，完成有效监测29天，空气质量一级28天，二级0天，三级1天，城区空气优良比例为100%,综合指数为1.93。

表1 2024年02月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.006 | 0.010 | 0.028 | 0.016 | 0.9 | 0.080 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |

与上月环比，SO2浓度保持不变；NO2浓度下降52.4%；PM10浓度下降34.9%；PM2.5浓度下降36%；CO浓度下降18.2%；O3浓度下降16.7%。综合指数降低0.89。

与去年同比，SO2浓度保持不变；NO2浓度下降37.5%；PM10浓度下降12.5%；PM2.5浓度保持不变；CO浓度上升12.5%；O3浓度下降21.6%。综合指数降低0.33。

2024年2月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.5，日均浓度范围为14-90μg/m3。次要污染物为PM2.5，单项指数均为：0.46。

- 降水监测状况

2024年02月份共采集降水样本数为10个,pH测值范围5.9∼6.2，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2024年3月19日