2024年03月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2024年度3月共31天，完成有效监测31天，空气质量一级21天，二级10天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为2.59。

表1 2024年03月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.006 | 0.019 | 0.036 | 0.019 | 1.2 | 0.106 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |

与上月环比，SO2浓度保持不变；NO2浓度上升90%；PM10浓度上升28.6%；PM2.5浓度上升18.8%；CO浓度上升33.3%；O3浓度上升32.5%。综合指数提高0.66。

与去年同比，SO2浓度保持不变；NO2浓度下降9.5%；PM10浓度下降14.3%；PM2.5浓度下降5%；CO浓度上升20%；O3浓度下降7.0%。综合指数降低0.16。

2024年3月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.66，日均浓度范围为37-127μg/m3。次要污染物为PM2.5，单项指数均为：0.54。

- 酸雨状况

2024年3月份共采集酸雨样本数为14个，pH测值范围5.8∼6.3，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2024年4月15日